PT – 2370/02/2010

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

(procedura uproszczona)

na roboty budowlane:

„Przebudowa klatek schodowych w budynku administracyjnym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

64-100 Leszno

ul. Okrężna 19

tel. 0 65 529 93 33, fax 0 65 529 91 44

NIP 697-10-25-738  Regon 410192019

e-mail km-leszno@psp.wlkp.pl ; www.leszno.psp.wlkp.pl

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP

nr  39584-2010 z dnia  11.02.2010r.

# Rozdział I.    Zamawiający

# Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

ul. Okrężna 19,   64-100  Leszno, woj. wielkopolskie

Telefon:  0 65 529 93 33,  0 65 529 96 31 ;  faks: 0 65 529 91 44

NIP:	 697-10-25-738  	REGON  410192019

e-mail : km-leszno@psp.wlkp.pl ;   http://leszno.psp.wlkp.pl

Rozdział II.     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości  poniżej progów unijnych - procedura uproszczona.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania.

### Rozdział III.	     Opis przedmiotu  zamówienia

# Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remontowych pn.:

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Zamówienie obejmuje wykonanie  modernizacji dwóch klatek schodowych polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych i elektrycznych :

- kompleksowy remont klatek schodowych obejmujący ułożenie płytek posadzkowych na spocznikach,

podestach i biegach schodowych, wymianę poręczy, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi

gipsowych i ułożenie  glazury ściennej, montaż nowego oświetlenia sufitowego i ściennego z osprzętem.

KOD I NAZWA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

45453000-7  roboty remontowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa :

1. szczegółowy zakres robót z opisem i  przedmiarem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  nr 5 do

SIWZ.

2. dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski nakładczy, który jest częścią składową dokumentacji

projektowej. (Uwaga : opracowanie projektowe dla całego obiektu)

Dokumentacja projektowa branży budowlanej, elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kosztorysy inwestorskie nakładcze stanowi załącznik  nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji projektowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Podane w dokumentacji technicznej nazwy producentów, klasy, serie lub firmy są przykładowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „właściwości równoważne”.

UWAGA:

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w obiekcie i wykonanym już remontem na II i I  piętrze w celu  dostosowania materiałów do standardu, wyglądu, jakości, kolorystyki, estetyki ponieważ projekt przewiduje jednakowe wykonanie wszystkich kondygnacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie ciągłości wykonanej już kolorystyki elementów wykończeniowych (płytki, sufity, oświetlenie).

Z uwagi na zapewnienie ciągłej komunikacji klatki schodowe muszą być remontowane pojedynczo.

Rozdział IV.    Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych i wariantowych oraz minimalne

warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe , jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie .

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony

w specyfikacji i dokumentacji technicznej sposób wykonania zamówienia.

Rozdział V.     Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia   30 kwietnia  2010r.

Rozdział VI.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj. :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art.24 ustawy.

3. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej :

- jedną robotę budowlaną polegająca na remoncie budynku o podobnym zakresie przedmiotu zamówienia.

4. Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę złożonych

dokumentów wg formuły:  spełnia – nie spełnia.

Rozdział VII.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu złoży następujące oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w rozdziale VI  SIWZ ,  tj.:

1.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 22 ust.1 i art. 24 - ustawy Prawo zamówień  publicznych wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum), każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć odrębne oświadczenie stwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy - Prawo  zamówień  publicznych. Natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1 , konsorcjum może złożyć wspólnie – wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3A i 3B do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów :

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjów), dokumenty wymienione w pkt.2 każdy członek konsorcjum składa odrębnie.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny

a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia

następujących dokumentów :

- wskazania kierownika budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji niezbędnych do wykonania

zamówienia. Wiążącym dokumentem  złożonym przez Wykonawcę w tym zakresie  będzie wypełniony

załącznik nr 3C do SIWZ.

- wykazania co najmniej jednej roboty remontowo-budowlanej i elektrycznej polegającej na wykonaniu remontu o podobnym zakresie przedmiotu zamówienia , z podaniem jej wartości, czasu realizacji oraz daty i miejsca wykonania wraz z   załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (list referencyjny).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których

mowa  w pkt.2  składa  dokument lub dokumenty, wystawione  w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzające, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz  w pkt.2 ppkt.b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Oprócz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu , do oferty muszą być załączone  dodatkowo n/w dokumenty :

a) Oferta sporządzona na załączonym formularzu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

b) Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny z szczegółowym zakresem robót i przedmiarem przedmiotu

zamówienia stanowiącym załącznik  nr 5 do SIWZ.

c) Upoważnienie do podpisywania ofert, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

d) Jeżeli Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum) dokument ustanawiający wspólnego pełnomocnika

(przedstawiciela konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia

umowy, zawierający wykaz  wszystkich partnerów-członków konsorcjum.

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wymaganych dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania (aktualne dane). Dokumenty te  mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  tj. osobę upoważnioną do reprezentowania i podpisywania ofert. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

Rozdział VIII.     Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami .

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną

uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została

niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia Wykonawcy, chyba że prośba

o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania

ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści tą treść na stronie internetowej..

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do

składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonana w ten sposób

modyfikacja przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

# Wyjaśnienia dotyczące zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale  oraz ustawie -  Prawo zamówień publicznych - przez upoważnionych pracowników Zamawiającego:

# asp.sztab. Dariusz Talarczyk,

# st. asp. Zbigniew Cepa

# w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie przy ul. Okrężnej 19,  w godzinach 08.00-15.00.

Rozdział IX.      Wymagania dotyczące wadium i zaliczkowania.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział X.     Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI.     Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych wymagań i zaleceń:

a) każdy Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę.

b) oferta pod rygorem nieważności musi być złożona w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej

treści. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

c) treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ,

d) oferta winna być sporządzona w języku polskim. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innych językach,

e) wymaga się, by oferta oraz wszystkie załączniki do niej stanowiące oświadczenia Wykonawcy były

podpisane przez  przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podpisywania ofert. Wszystkie strony oferty

musza być czytelnie podpisane (lub opatrzone pieczątką imienną i parafą) przez osobę uprawnioną do

podpisania oferty,

f) wymaga się, by wszelkie miejsca naniesienia przez Wykonawcę ewentualnych zmian i poprawek

dokonanych w ofercie,  były  dokonane w sposób czytelny i  były opatrzone czytelnym podpisem lub

pieczątką imienną i parafą osoby  podpisującej ofertę,

# g) wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej

# zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu należy umieścić napis  „Oferta na

# wykonanie przebudowy klatek schodowych w KM PSP w Lesznie.  Nie otwierać przed dniem 01

# marca 2010r., godz. 1115 ” oraz dane Wykonawcy składającego ofertę, aby można było ją odesłać

# Wykonawcy bez otwierania.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Jeżeli Wykonawca nie później niż termin składania ofert zastrzeże, które informacje zawarte w jego ofercie

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie

mogą być udostępniane, Zamawiający nie ujawni tych informacji..

Jeżeli oferta będzie zawierać informacje o których mowa wyżej , wówczas winny być one wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu KM PSP

w Lesznie, zapoznał się z standardem wykonanych robót remontowych (II i I piętra) oraz zdobył wszelkie

niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

6. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej

specyfikacji.

Rozdział XII.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

I. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 01 marca 2010r.  o godz. 1100.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na adres Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru, jakim oferta została oznakowana. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i  godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

# 2. W przypadku modyfikacji treści niniejszej SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert

# z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z w/w modyfikacji,

# o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

# 3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat.

### 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

### na wniesienie protestu.

# 5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2010r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego - sala narad II piętro.

# 7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwierania  poszczególnych ofert (część jawna posiedzenia komisji przetargowej) zostaną podane:

nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy, a także cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji

i warunki płatności zawarte w ofercie.

10. Informacje, o których mowa w pkt. 8 i 9 zostaną przekazane niezwłocznie na wniosek Wykonawców, którzy

nie byli obecni przy otwarciu ofert.

II. BADANIE I OCENA WAŻNOŚCI ORAZ ZAWARTOŚCI OFERT

1. W toku badania i oceny  ofert  (część niejawna posiedzenie komisji przetargowej) Zamawiający stwierdzi ich

ważność oraz zawartość merytoryczną. Oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert dokonają członkowie komisji przetargowej.

2. Zamawiający poprawi w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w

obliczeniu ceny i zawiadomi o tym niezwłocznie  wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 89 ustawy

z dn.29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli:

a)  będzie ona niezgodna z  ustawą.

b)  treść oferty nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)  złożenie oferty będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

- będzie ona zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zostanie zona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w pkt.2,

- oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Gdy w toku badania ofert wystąpią wątpliwości dotyczące wysokości ceny oferty, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w terminie 3 dni (od dnia dostarczenia Wykonawcy informacji o zaistniałych wątpliwościach) wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia przesłanek

określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XIII.      Opis sposobu obliczenia ceny.

1.W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego

przedmiot zamówienia tj.: wszelkie koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów

robót, ale również nie ujęte w dokumentacji  technicznej i przedmiarach a niezbędne do wykonania zamówienia,

m.in. :

a) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: badań, sprawdzeń, kontroli i odbiorów

technicznych oraz inne wynikające z prawa budowlanego, wszelkie roboty przygotowawcze towarzyszące

wykonaniu zamówienia, przygotowanie zaplecza budowy, koszty utrzymania placu budowy (naprawy, woda,

energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, wywóz gruzu itp.) i uporządkowanie terenu budowy,

b) ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas prowadzenia robót,

c) zysk i inne ewentualne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją

zamówienia np. transport, rozładunek, zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniem szczególnie

części wyremontowanych, itp..

2. Cena oferty winna być obliczona w n/w sposób :

a) Wartość robót należy określić na podstawie kalkulacji szczegółowej sporządzonej według zakresu i

przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej.

b) Kosztorys ofertowy należy sporządzić z należytą starannością oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej

i kosztorysowej po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej.

c) Wykonawca  przeniesie otrzymane wartości do arkusza zbiorczego – wzór arkusza stanowi załącznik nr 6

do SIWZ, gdzie poda koszt robót budowlanych i elektrycznych oraz  poda ewentualne inne koszty nie

ujęte wprost w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zamówienia, z uwzględnieniem : wartości netto,

wartości podatku VAT oraz wartości brutto danego rodzaju robót.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz

specyfikacją, Wykonawcy nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie

samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

4. Podstawą do określenia robót dodatkowych oraz zmian w zakresie ilości robót, będzie stanowił „Protokół

konieczności” zatwierdzony przez Zamawiającego.

5. Wartości robót dodatkowych, zmniejszających jak i zamiennych wykonanych na zlecenie

Zamawiającego przez Wykonawcę będą ustalane na podstawie czynników cenotwórczych

zawartych w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie ustalonym w kosztorysie wykonania

robót remontowo-budowlanych i elektrycznych.. Roboty wykazane w przedmiarze, które nie będą

realizowane lub będą wykonywane w części obniżą wartość umowy o kwotę wykazaną przez oferenta w

szczegółowym kosztorysie ofertowym.

7. Cena oferty wynikająca z kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie zestawienia planowanych prac

i przewidywanych kosztów, będzie traktowana jako wynagrodzenie kosztorysowe (umowne).

8. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

9. Cena oferty ustalona przez Wykonawcę w kosztorysie winna być ceną ostateczną.

10. Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie. Cena oferty winna być wyrażona w PLN .

11. Oferta winna uwzględniać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

Rozdział XIV.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. OPIS  KRYTERIÓW

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się n/w kryteriami oceny ofert :

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

II. SPOSÓB OCENY OFERT

1. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycje wykluczenia

wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem

o unieważnienie postępowania  o udzielenie zamówienia.

2. Ocena ofert przez komisję przetargową będzie dokonywana według poniższych zasad :

W protokole  postępowania  zostanie wyliczona suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej dla danego kryterium korygowanego „ wagą” (znaczeniem  %-owym),  wg  wzoru:

Kryterium ceny  - wskaźnik C

| C = | Najniższa oferowana cena ( z VAT-em ) | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena badanej oferty ( z VAT-em ) |  |

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą  starannością i zgodnie                 z przepisami prawa.

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Indywidualna ocena ofert dokonywana przez członków Komisji przetargowej odbywać się będzie wyłącznie

na  podstawie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia określonych w niniejszej SIWZ .

III. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów.

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje kierownik jednostki, zatwierdzając propozycję Komisji

przetargowej.

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XV.      Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

2. Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu.

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą miejsce i termin podpisania umowy.

5. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy, a przed jej podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych  w rozdziale XVI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział XVI.      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej  brutto podanej w ofercie i wynosi  ona  5%  tej ceny.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach ujętych w art. 148  ust.2.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego  nr  37 1020 3088 0000 8602 0005 7653.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach i w terminie określonym                w art. 151 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

6.  Zamawiający zatrzyma część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20%                                   na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII.      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Ogólne  postanowienia umowy zawarte są na załączonym do niniejszej specyfikacji projekcie umowy

- załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Rozdział XVIII.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , które szczegółowo zostały uregulowane w dziale VI

ustawy  z dn.29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Leszno, dnia  10 lutego 2010 r.				           ZATWIERDZAM

do realizacji

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................................

Numer telefonu ........................................... Numer fax .......................................

E – mail ......................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

# dotyczące  spełniania warunków udziału w postępowaniu na udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu unijnego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Oświadczam, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust.1 ustawy

z dn.  29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz.1655, z późn.zm. ), a mianowicie :

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności,

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponuję(my) osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

z dn. 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych.

.............................................................................			                                                                                                  podpis i pieczątka osoby  reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 3A do SIWZ

Nazwa partnera-członka konsorcjum  ........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adres partnera-członka konsorcjum .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Numer telefonu ...........................................Numer fax .......................................

E – mail ......................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

# dotyczące  spełniania warunków udziału w postępowaniu na udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu unijnego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Oświadczam, że spełniam(y) warunek wymieniony w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.), a mianowicie  :

- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

z dn. 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych .

..................................................................................................

podpis i pieczątka osoby reprezentującej Wykonawcę (partnera konsorcjum)

Załącznik nr 3B do SIWZ

Nazwa Wykonawcy (partnera - członka konsorcjum) .............................................................................

....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy (partnera - członka konsorcjum) ...............................................................................

....................................................................................................................................................................

Numer telefonu ...........................................Numer fax .......................................

E – mail ......................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

# dotyczące  spełniania warunków udziału w postępowaniu na udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu unijnego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Działając w imieniu konsorcjum firm ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( wymienić partnerów – członków konsorcjum )

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.), a mianowicie :

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności,

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponuję(my) osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

...................................................................................			                                                                    podpis i  pieczątka osoby reprezentującej Wykonawcę (konsorcjum)

Załącznik nr 3C do SIWZ

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................

Numer telefonu ......................................... Numer fax .........................................

E – mail .....................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DANE

Kierownika Budowy - który będzie wykonywać zamówienie

dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu unijnego na:

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres czynności | Numer i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

.............................................................................			                                                                      podpis i pieczątka osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 4 do SIWZ

# O F E R T A

na wykonanie zamówienia publicznego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

# Do.............................................................................................................................................

( nazwa i adres Zamawiającego )

I.  DANE  WYKONAWCY

1. Nazwa..........................................................................................................................................................

2. Adres............................................................................................................................................................

3. Nr telefonu ......................................................................nr faxu ................................................................

4. E – mail ................................................................. adres internetowy ......................................................

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę uprawnione do podpisywania ofert :

1/.............................................................................. stanowisko.....................................................................

2/...............................................................................stanowisko.....................................................................

6. Konto bankowe Wykonawcy:......................................................................................................................

7. Numer ewidencji podatkowej NIP...................................................... REGON..........................................

8.Ustanawia się kierownika budowy w osobie ...............................................................................................

9. Składamy niniejsza ofertę we własnym imieniu/jako partner konsorcjum firm* ( wpisać nazwy partnerów ) :

..........................................................................................................................................................................

II. OFERTA

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz                                     innymi dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie obiektu KM PSP w Lesznie  i  składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pn.

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych i elektrycznych :  kompleksowy remont klatek schodowych obejmujący ułożenie płytek posadzkowych na spocznikach,  podestach i biegach schodowych, wymianę poręczy, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych i ułożenie glazury ściennej, montaż nowego oświetlenia sufitowego i ściennego z osprzętem.

Z uwagi na zapewnienie ciągłej komunikacji klatki schodowe będą remontowane pojedynczo.

2.  Niniejszym informujemy, że zakres w/w zamówienia publicznego określonego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oferujemy się wykonać za  :

cenę netto  ................................................... zł

( słownie: ................................................................................................................................... )

plus podatek VAT w wysokości : ....................... %  tj. kwota ................................ zł

( słownie: ................................................................................................................................... )

razem całkowita cena oferty  ( cena brutto  ) ...................................................................... zł

( słownie: ..................................................................................................................................... )

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Kwota powyższa wynika ze szczegółowego wyliczenia przed wykonawczego, sporządzonego na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego.

............................................................................

podpis i pieczątka osoby  reprezentującej Wykonawcę

*- niepotrzebne skreślić

3.  Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie do dnia ……………………….. 2009 roku

4.  Przyjmujemy następujące warunki płatności :

Płatność przelewem za wykonanie całego zakresu robót : 30 dni od daty potwierdzonego otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej za realizację zamówienia wraz z protokołem ostatecznego odbioru  robót.

5. Na przedmiot zamówienia  udzielamy 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu

terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonej do SIWZ umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym.

8. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..................................

.............................................................. w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty, co stanowi równowartość kwoty ................................................................ złotych.

9. Oświadczamy, że spełniamy  warunki  udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy oraz nie znajdujemy się w sytuacji   wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy.

10. Oświadczamy że materiały jakie będą użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania, tzn. będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne oraz świadectwa jakości i w dniu odbioru robót zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie wymagane atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, świadectwa jakości.

11. Inne informacje : ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Załącznikami do oferty są :

(numerowany wykaz  załączników)

....................................dnia.........................2009r.

..............................................................................

podpis i pieczątka osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 5 do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT DO KOSZTORYSU

dot. zamówienia publicznego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

Nazwa inwestycji     :   roboty remontowe budowlane i elektryczne

Adres inwestycji      :    ul. Okrężna 19,   64-100  Leszno

Inwestor                   :    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Przed sporządzeniem wyceny wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w obiekcie i wykonanym już remontem na II i I piętrze w celu  dostosowania materiałów do standardu, wyglądu, jakości, kolorystyki, estetyki ponieważ projekt przewiduje jednakowe wykonanie wszystkich kondygnacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie ciągłości wykonanej już kolorystyki elementów wykończeniowych (płytki, ściany, sufity).

Z uwagi na zapewnienie ciągłej komunikacji klatki schodowe muszą być remontowane pojedynczo.

I   Klatka schodowa główna

zakres rzeczowy - przedmiary

Roboty przygotowawcze nie ujęte w kosztorysie:

- rozebranie balustrad i listew na ścianach, zbicie cokolików betonowych, zostanie wykonane we własnym zakresie

przez zamawiającego.

Uwagi do  projektu technicznego: rysunków nr 20, 21, 22  i opisu technicznego:  poz. 4.6. - Klatki schodowe - zaprojektowanej modernizacji obiektu strażnicy:

1. Modernizacja klatki schodowej obejmuje wszystkie kondygnacji od poziomu piwnic do sufitu II piętra

– projekt przewiduje remontom z poziomu parteru. Na ścianach zejścia do piwnicy należy kleić tylko

pojedyncze płytki czerwone, nie przewiduje się pionowych wstawek szarych płytek i luster oraz

kinkietów na półpiętrze zejścia do piwnicy.

2. Z biegów klatki schodowej nie usuwać płyt lastrykowych, zaprojektowane płytki gresowe kleić na

istniejące lastryko, zamontowany wcześniej sufit podwieszany pozostaje – nie będzie wymieniany,

dodatkowo należy zamontować oświetlenie alarmowe (nie ujęte w projekcie elektrycznym) miejsca

montażu lamp alarmowych wskaże zamawiający.

| Lp | Podstawa | Opis | Jedno. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty budowlane |  |  |
| 1. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek lastrykowych na płytach podestowych stropowych II piętro 0,80x2,74, I piętro i parter 1,50x2,74x2 | m2 | 10,41 |
| 2. | Kalk. indyw. | Usunięcie farby olejnej z lamperii (6,0+2,74+6,0)x1,0x2 | m2 | 29,48 |
| 3. | Kalk. indywid. | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 4,0x5+1,5 | m | 21,5 |
| 4. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cem. grub.20 mm w miejscach rozebranych posadzek lastrykowych - obmiar z poz.. 1 | m2 | 10,41 |
| 5. | KNR 2-02 1102-03x3 | Warstwy wyrównawcze dodatek za pogrubienie o 30 mm (10 mm x 3) do poz. 4 | m2 | 10,41 |
| 6. | Kalk. indywid. | Ścięcie płyt lastrykowych stopnic o grub.5 cm – boków biegów schodowych 0,35x61szt | mb | 21,35 |
| 7. | KNR 4-01 0324-02 analogia | Podmurowanie podstopnic pod płytami lastrykowymi stopnic 10x5 cm 1,32x61szt | mb | 80,52 |
| 8. | NNRNKB 202 1134-01 analogia | Przygotowanie podłoża - gruntowanie stopnic preparatem ATLAS 0,30x1,32x61+2,74x1,30x3 | m2 | 34,84 |
| 9. | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 2,74x6,0x2+2,74x4,5+0,15x1,32x61 | m2 | 57,29 |
| 10. | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów z płytek gresowych o wym.30x30 metodą kombinowaną – obmiar z poz. 9 | m2 | 57,29 |
| 11. | KNR 0-12 1119-05 | Cokoliki na schodach z płytek gresowych o wysokości 10 mm (6,0+2,74+6,0)x3+0,15x61 | m | 53,37 |
| 12. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków po usuniętej lamperii olejnej z poszpachlowaniem nierówności - obmiar z poz. 2 | m2 | 29,48 |
| 13. | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatem ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe (6,0+2,74+6,0)x12,5 | m2 | 184,25 |
| 14. | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatem ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie poziome 6,0x2,74x3 | m2 | 49,32 |
| 15. | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach - obmiar z poz. 13 | m2 | 184,25 |
| 16. | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego na stropach - obmiar z poz. 14 | m2 | 49,32 |
| 17. | Kalk. indywid. | Dostawa i montaż luster 30x30 cm 12+12 | szt | 24 |
| 18. | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - obmiar z poz. 13 i 14 oraz istniejący sufit podwieszany 184,25+49,32+6,0x2,74 | m2 | 250,01 |
| 19. | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami na klej – metoda kombinowana 2,30x0,60x8+(61+80)x0,20x0,20 | m2 | 16,68 |
| 20. | KNR AT-12 0102-01 | Obudowa ścian z płyt g/k. NIDA na konstrukcji - zabudowa wnęki pod oknem 1,40x2,50 | m2 | 3,5 |
|  |  | Roboty elektryczne |  |  |
| 21. | KNNR 9 0501-05 analogia | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych w sufitach podwieszanych | szt | 8 |
| 22. | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 60x60 świetlówkowe K418 P-A | szt | 2 |
| 23. | KNNR 5 0502-02 | Oprawa oświetleniowe na ścianie – kinkiet 40x15x6 np.SAIL | szt | 6 |
| 24. | KNNR 5 0502-04 analogia | Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych alarmowe (nie ujęte w projekcie –lokalizację wskaże zamawiający) | szt | 2 |
| 25. | KNNR 9 0401-01 | Wymiana wyłącznika podtynkowego schodowego | szt | 6 |
| 26. | KNNR 5 0302-01 0301-11 | Puszki instalacyjne podtynkowe z przygotowaniem podłoża pod osprzęt | szt | 6 |
| 27. | KNNR 5 1207-01 1208-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych z zaprawieniem bruzd | m | 50 |
| 28. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach | m | 40 |
| 29. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach | m | 10 |

II    Klatka schodowa boczna

zakres rzeczowy - przedmiary

Roboty przygotowawcze nie ujęte w kosztorysie:

- rozebranie balustrad i listew na ścianach,  usunięcie tynku typu baranek,  zbicie cokolików betonowych,

demontaż wyświetlacza z dzwonkiem, zostanie wykonane we własnym zakresie przez zamawiającego.

Uwagi do  projektu technicznego: rysunków nr 20, 21, 22  i opisu technicznego:  poz. 4.6. Klatki schodowe - zaprojektowanej modernizacji obiektu strażnicy:

1. Modernizacja klatki schodowej obejmuje wszystkie kondygnacji od poziomu piwnic do sufitu II piętra

(projekt przewiduje remontom z poziomu parteru). Na ścianach zejścia do piwnicy należy kleić tylko

pojedyncze płytki czerwone, nie przewiduje się pionowych wstawek szarych płytek i luster oraz

kinkietów na półpiętrze zejścia do piwnicy.

2. Z biegów klatki schodowej nie usuwać płyt lastrykowych, zaprojektowane płytki gresowe kleić na

istniejące lastryko, zamawiający rezygnuje z okładzin ścian płytami STG typu GKB – ściany będą

gipsowane, na płytach spocznikowych zamontować sufit podwieszany z płyt STG typu GKB, sufit naII

piętrze z płyt mineralnych podobnie jak już istniejący na klatce schodowej głównej,  dodatkowo należy

zamontować oświetlenie alarmowe (nie ujęte w projekcie elektrycznym) miejsca  montażu lamp

alarmowych wskaże zamawiający.

| Lp | Podstawa | Opis | Jedno. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty budowlane |  |  |
| 1. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek lastrykowych na płytach podestowych stropowych I piętro i parter 1,40x2,14x2 | m2 | 5,99 |
| 2. | Kalk. indyw. | Usunięcie farby olejnej z lamperii (6,0+2,14+6,0)x1,0x2 | m2 | 28,28 |
| 3. | Kalk. indywid. | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 4,0x5+1,20 | m | 21,2 |
| 4. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cem. grub.20 mm w miejscach rozebranych posadzek lastrykowych - obmiar z poz.. 1 | m2 | 5,99 |
| 5. | KNR 2-02 1102-03x3 | Warstwy wyrównawcze dodatek za pogrubienie o 30 mm (10 mm x 3) do poz. 4 | m2 | 5,99 |
| 6. | Kalk. indywid. | Ścięcie płyt lastrykowych stopnic o grub.5 cm – boków biegów schodowych 0,35x62szt | mb | 21,7 |
| 7. | KNR 4-01 0324-02 analogia | Podmurowanie podstopnic pod płytami lastrykowymi stopnic 10x5 cm 1,02x62szt | mb | 63,24 |
| 8. | NNRNKB 202 1134-01 analogia | Przygotowanie podłoża - gruntowanie stopnic preparatem ATLAS 0,30x1,02x62+2,14x1,30x3 | m2 | 27,32 |
| 9. | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 2,14x6,0x2+2,14x4,5+0,15x1,02x62 | m2 | 44,80 |
| 10. | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów z płytek gresowych o wym.30x30 metodą kombinowaną - obmiar z poz. 9 | m2 | 44,80 |
| 11. | KNR 0-12 1119-05 | Cokoliki na schodach z płytek gresowych o wysokości 10 mm (6,0+2,14+6,0)x3+0,15x62 | m | 51,72 |
| 12. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+2,14+6,0)x12,5 | m2 | 176,75 |
| 13. | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatem ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe - obmiar poz. 12 | m2 | 176,75 |
| 14. | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatem ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie poziome 3,80x2,14x3 | m2 | 24,40 |
| 15. | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. na ścianach tynkowanych - obmiar poz. 12 | m2 | 176,75 |
| 16. | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. na ścianach tynk. – - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | 176,75 |
| 17. | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. na stropach tynkowanych - obmiar z poz. 14 | m2 | 24,40 |
| 18. | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. na stropach tynk. – - dodatek za pogrubienie 0 2 mm | m2 | 24,40 |
| 19. | Kalk. indywid. | Dostawa i montaż luster 30x30 cm 12+12 | szt | 24 |
| 20. | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - obmiar z poz. 12, 14, 21, 22 176,75+24,40+12,84+11,98 | m2 | 225,97 |
| 21. | KSNR 7 0702-02 analogia | Sufity podwieszane mineralne 60x60 cm 2,14x6,0 | m2 | 12,84 |
| 22. | KNR 9-09 0302-01 | Sufity z płyt g/k. na konstrukcji metalowej –na płytach spocznikowych 2,14x1,50x2+2,14x1,30x2 | m2 | 11,98 |
| 23. | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami na klej – metoda kombinowana 2,30x0,60x9+(62+70)x0,20x0,20 | m2 | 17,7 |
| 24. | KNR AT-12 0102-01 | Obudowa ścian z płyt g/k. NIDA na konstrukcji - zabudowa wnęki pod oknem 1,4x2,14 | m2 | 3,0 |
|  |  | Roboty elektryczne |  |  |
| 25. | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe sufitowe 60x60 K418 P-A | szt | 2 |
| 26. | KNNR 5 0502-02 | Oprawa ośw. na ścianie – kinkiet 40x15x6 np.SAIL | szt | 7 |
| 27. | KNNR 5 0502-04 analogia | Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych alarmowe (nie ujęte w projekcie –lokalizacjęw3skażezamawiający) | szt | 1 |
| 28. | KNNR 9 0401-01 | Wymiana wyłącznika podtynkowego schodowego | szt | 6 |
| 29. | KNNR 5 0302-01 0301-11 | Puszki instalacyjne podtynkowe z przygotowaniem podłoża pod osprzęt | szt | 6 |
| 30. | KNNR 5 1207-01 1208-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych z zaprawieniem bruzd | m | 50 |
| 31. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach | m | 40 |
| 32. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach | m | 10 |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................................

Numer telefonu ........................................... Numer fax .......................................

E – mail ......................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### KOSZTORYS OFERTOWY - ARKUSZ ZBIORCZY

dot. zamówienia publicznego na :

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

| Lp | Wyszczególnienie robót | Wartość netto (w złotych ) | Podatek VAT (w złotych ) | Wartość brutto ( w złotych ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane Klatka schodowa - główna Klatka schodowa - boczna |  |  |  |
| 2. | Instalacje elektryczne Klatka schodowa - główna Klatka schodowa - boczna |  |  |  |
| 3. | Inne koszty związane z realizacją zamówienia nie ujęte w dokumentacji technicznej i przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania : .................................... ..................................................................... ( wymienić jakie ) |  |  |  |
|  | OGÓŁEM (1+2+3) |  |  |  |

Ogółem cena oferty (wartość brutto) wynosi:  ............................................................................. złotych

(słownie: ...................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT ........... % ............................... złotych , ( słownie ..................................................

.................................................................................................................................................................).

.............................................................................			                                                                           podpis i pieczątka osoby  reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 7 do SIWZ

# UMOWA  nr ............................

o roboty budowlane

W dniu  .................... 2009 r.   w  Lesznie  pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie mającą swoją siedzibę w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ,

NIP : ................................................................... REGON : ......................................................................

zwaną dalej „ Zamawiającym "  reprezentowaną przez :

- Komendanta Miejskiego	-   ............................................................................................................

- Głównego Księgowego	-   ......................................................................................... ..................

a

....................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................

NIP : ................................................................... REGON : ......................................................................

zwanym dalej " Wykonawcą " reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................................................

# w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  zgodnie z przepisami ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.

# „Wykonanie przebudowy klatek schodowych” w budynku administracyjnym

# Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 ”

w zakresie  wykonania robót remontowo-budowlanych i elektrycznych :

- kompleksowy remont klatek schodowych obejmujący ułożenie płytek posadzkowych na spocznikach,

podestach i biegach schodowych, wymianę poręczy, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi

gipsowych i ułożenie glazury ściennej, montaż nowego oświetlenia sufitowego i ściennego z osprzętem.

Z uwagi na zapewnienie ciągłej komunikacji klatki schodowe będą remontowane pojedynczo.

2. Zamówienie wymienione  w pkt.1 wykonane zostanie w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Lesznie przy ul. Okrężnej 19.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja

techniczna oraz oferta Wykonawcy.

§ 2

Integralnymi częściami niniejszej umowy są :

1. Dostarczona Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

2. Oferta Wykonawcy.

§ 3

Czas trwania umowy strony ustalają na okres od .....................2010 roku do dnia ……………. 2010 r.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie ................. dni po zawarciu umowy wraz z dokumentacją projektową.

2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni warunki umożliwiające normalne funkcjonowanie Komendy.

§ 5

Podczas realizacji robót określonych niniejszą umową reprezentantami stron będą:

Zamawiającego – asp.sztab. Dariusz Talarczyk, st.asp. Zbigniew Cepa.

Wykonawcy – Kierownik budowy – p. ....................................................................................................

Kierownik budowy po zakończeniu robót jest zobowiązany do uczestnictwa w komisyjnym odbiorze.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się dbać o mienie Zamawiającego znajdujące się na terenie wykonywanych robót oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sobie dostęp do źródeł poboru energii elektrycznej i wody (założenie podliczników).

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować i posprzątać pomieszczenia i przekazać je Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

5. Wykonawca w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie porządkowym cały obszar objęty usługą budowlaną oraz umieszczać wszelkie odpady budowlane i gruz w miejscach do tego przeznaczonych oraz usuwać wszelkie zabrudzenia, opakowania z miejsca wykonywania robót oraz z ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów. Wykonawca dopilnuje aby transport materiałów odbywał się w sposób nie utrudniający pracy osobom przebywającym w remontowanym budynku.

6. Wykonawca zabezpieczy elementy, które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                              z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków . Minimalna kwota ubezpieczenia będzie opiewać na 50.000,- złotych.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach regulujących sprawy objęte niniejszym zamówieniem.

§ 9

1. Materiały potrzebne do realizacji zamówienia zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego

w § 11 .

2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby i materiały  dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i posiadające stosowne atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne i świadectwa jakości.

§ 10

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej  brutto podanej w ofercie tj. w wysokości ........................................... złotych ( słownie ..........................................), które zostanie wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach ujętych w art. 148  ust.2 .

3. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie ....................................................................................................................................................................

4. Zamawiający zatrzyma część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20%                                   tj. kwoty ............................... złotych ( słownie ....................................................................................) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci  wraz    z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach i w terminie określonym   w art. 151 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 11

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe (wynagrodzenie umowne). Wartość przedmiotu umowy ustala się według ceny ofertowej i kosztorysu ofertowego.

2. Ustalone w pkt.1 wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .............(słownie zł. .....................) bez podatku VAT       Po doliczeniu podatku … % od towarów i usług w wysokości  . ..........zł (słownie :................................)

wartość przedmiotu umowy wynosi brutto .............zł (słownie: ...........................................................)

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

§ 12

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia i komisyjnym ich odbiorze. Nie przewiduje się udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia podwykonawcy, przed zapłatą umownego wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że zapłacił za roboty podwykonawcy.

§ 13

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie realizacji zamówienia i gotowość do dokonania ich odbioru. Zgłoszenie będzie podstawą dla Zamawiającego do wyznaczenia terminu odbioru.

2. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót po usunięciu wad.

5. Po protokolarnym ustaleniu usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  rozpoczyna swój bieg termin rękojmi – na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności za wykonanie zamówienia przelewem w terminie 30 dni od daty potwierdzonego otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej za realizację zamówienia wraz z protokołem odbioru.

§ 15

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

3. Termin rękojmi wynosi 3 lata licząc od daty odbioru ostatecznego.

§ 16

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1 )  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nie dotrzymanie umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia w wysokości

0,5 % od wartości wynagrodzenia umownego brutto licząc za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady

w  wysokości 0,5 %  wynagrodzenia  umownego brutto  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

5 %  wynagrodzenia umownego brutto.

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

5 %   wynagrodzenia umownego brutto.

2 )  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem § 19.

3. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary za odstąpienie od umowy jeżeli wynika ono z faktu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust.1 ustawy - Prawo zamówieniach publicznych). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji osobom trzecim pokryje Wykonawca.

§ 17

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień umowy  w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie której dokonano jego wyboru chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 19

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie zawartej umowy.

§ 20

Strony ustalają, że w przypadku upływu terminu na jaki niniejsza umowa została zawarta, Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu plac budowy, a Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru wykonanych robót budowlanych. W przypadku, gdy nie zechce uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego przejęcia placu budowy, a wszelkie znajdujące się tam rzeczy stanowiące własność Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 21

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz                                 w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.), nie stanowią inaczej.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			 			    WYKONAWCA